## Slide 1: VXLAN環境の構築

## Slide 2: 背景
パッケージ化されたソフトウェアは固定のIPアドレスを使用して動作する事があります。
同じIPアドレス帯を保持するシステム間の連携が必要になる事はありませんか？
同じIPアドレス帯のシステム連携をネットワーク越しで動作させる仕組みがVXLANです。

## Slide 3: VXLANの概要
L3転送用の情報で元のフレームをカプセル化し、ネットワーク越しでL2通信が出来るようにしています。

## Slide 4: Step1 仮想サーバー間のVXLAN通信
Ubuntu Server A
Ubuntu Server B
Interface ens33
IP:192.168.3.128
Interface ens33
IP:192.168.3.129
Interface dev
vlan100
IP:10.00.1
Interface dev
vlan100
IP:10.00.2
■設定内容（両方のサーバーに設定）
#VXLANのトンネル設定
sudo ip link add vxlan100 type vxlan \
id 100 remote 10.0.0.2 local 10.0.0.1 dstport 4789
#VXLANの通信をしたいIPの設定
sudo ip addr add 192.168.100.1/24 dev vxlan100
sudo ip link set vxlan100 up

## Slide 5: Step2 スイッチを使ったVXLAN概要
Ubuntu Server A
Ubuntu Server B
Interface ens33
IP:192.168.10.101
Interface ens33
IP:192.168.10.102
Vlan Interface 20
IP:192.168.20.1
Vlan Interface 20
IP:192.168.20.2
Vlan Interface 10
IP:192.168.10.254
Vlan Interface 10
IP:192.168.10.254
Interface Loopback0
10.255.255.1/30
Interface Loopback0
10.255.255.2/30
VXLanトンネル

## Slide 6: Step3 スイッチを使ったVXLAN設定詳細
Ubuntu Server A
Ubuntu Server B
Interface ens33
IP:192.168.10.101
Interface ens33
IP:192.168.10.102
Vlan Interface 20
IP:192.168.20.1
Vlan Interface 20
IP:192.168.20.2
Vlan Interface 10
IP:192.168.10.254
Vlan Interface 10
IP:192.168.10.254
■LoopBackの設定
interface loopback 0
ip address 10.255.255.1/30
■Routing設定
ip route 10.255.255.0/30 192.168.20.2
■VXLAN（VTEP）
interface vxlan 1
source ip 10.255.255.1
no shutdown
vni 1010
-vlan 10
-vtep-peer 10.255.255.2
L3ネットワークを超えてping疎通が確認できました。

## Slide 7: QinQの検証

## Slide 8: QinQの概要
これも同じアドレス帯を用いたシステムの区別を提供する仕組み
Vlanタグを複数付けることで、所属の異なるVlan番号の重複を制御する。
（例）A社 Vlan10,Vlan20
B社 Vlan10,Vlan20

## Slide 9: QinQの概要（フレームフォーマット）

## Slide 10: Step1 スイッチを使った基本環境構築
Ubuntu Server A
Ubuntu Server B
Interface ens33
IP:192.168.10.101
Interface ens33
IP:192.168.10.102
Vlan Interface 20
IP:192.168.20.1
Vlan Interface 20
IP:192.168.20.2
Vlan Interface 10
IP:192.168.10.254
Vlan Interface 10
IP:192.168.10.254

## Slide 11: Step2 スイッチを使ったQinQ環境構築
Ubuntu Server A
Ubuntu Server B
Interface ens33
IP:192.168.10.101
Interface ens33
IP:192.168.10.102
Interface 1/1/3
Trunck 100,200
Interface 1/1/3
Trunck 100,200
Vlan Interface 10
IP:192.168.10.254
Vlan Interface 10
IP:192.168.10.254
Ubuntu ServerA側
・svlan 100
・cvlan 10
Ubuntu ServerB側
・svlan 200
・cvlan 10
動かない。。。。
どうやら、お客さん側のエッジスイッチとQinQタグを
制御するプロバイダースイッチが必要らしい
このPortから入ってきたものをトンネル用のタグをつける
タグが付いているパケットをトンネルする

## Slide 12: Step3 スイッチを使ったQinQ環境構築
Ubuntu Server A
Ubuntu Server B
1/1/1
通常Vlan
ポート
1/1/12
SVlan
カスタマーポート
1/1/11
通常Vlan
ポート
1/1/3
SVlan
プロバイダーポート
1/1/3
SVlan
プロバイダーポート
1/1/12
SVlan
カスタマーポート
1/1/11
通常Vlan
ポート
1/1/1
通常Vlan
ポート
カスタマーポートから入ってきたパケットに対応したカスタマーVLANを付ける
プロバイダーポート間でトンネルを構築するらしい
QinQでL2通信をするためのトンネル部分

## Slide 13: Step4 スイッチを使ったQinQ環境構築
Ubuntu Server A
Ubuntu Server B
Interface ens33
IP:192.168.10.101
Interface ens33
IP:192.168.10.102
Interface 1/1/1
Vlan 10
IP:192.168.10.254
Interface 1/1/1
vlan10
IP:192.168.10.254
Interface 1/1/3
Trunck 100,200
Interface 1/1/3
Trunck 100,200
Vlan Interface 1/1/11
Vlan 10
Vlan Interface 1/1/12
Vlan 100
Vlan Interface 1/1/11
Vlan 10
Vlan Interface 1/1/12
Vlan 100
通常Vlan
ポート
StaticMacに通信先を指定して1/1/11に行くように指定

## Slide 14: QinQパケットの確認